## Slide 1
| HPSHybrid Positioning System Status & Way Forward
| Infra Tech – Location – HPS Project

## Slide 2
HPS Client 자동 수집 기술 개발 및 자사 위치기반 서비스 App 활용을 통한 정답 데이터 수집 확대
HPS Client 자동 수집 기술’22년 진행중
주요 자사 앱을 통한 정답지 추가 확보
자사 위치기반 서비스 App대상으로 HPS 측위기술 활용 서비스를 확대하여 측위 성공호GT:HPS측위결과 데이터 추가 확보를 통한 선순환 Cycle 구축
선탑재 App HPS Client 자동 수집 기술GT:HPS 측위, Google FLP, GNSS 등을 통해 이면도로, 공원, 도보 등 Tmap에서의 수집이 어려운 지역 대상으로 Label Data 확대
[As-is] Tmap 기반 수집도로위주
[To-be] Tmap+HPS Client 자동수집
HPS Client
Tmap
HPS Client
Tmap
측위플랫폼
수집플랫폼
측위플랫폼
수집플랫폼
측위수행
데이터수집
측위수행
데이터수집
정답
데이터
정답
데이터
데이터수집
[As-is] Tmap 기반 수집도로위주
[To-be] 서비스 App 확대를 통한 Recursive Update
정답 위치 데이터
측위 Model
측위 성공호 데이터
| Data | Labeled Data Collection
조채환님 검토/수정 필요

## Slide 3
| Service | eSIM 단말 측위 기능 기술 개발
Dual SIM 단말9월 상용화 예정 대상 WiFi 및 위성 측위 요청시, MIN 불일치 및 타사망 경유 측위 서버 접속 불가로 인한 측위 실패 이슈를 해소하기 위해 HPS측위 기술 개발 추진中
Dual SIM 단말 HPS WiFi 측위 기술 개발’22년 진행중
Dual SIM 단말 위성측위 HPS 수용 기술 개발 ’22년 진행중
Dual SIM 단말 대상 측위 요청시, 해당 회선 기반으로 기지국 정보 획득 및 비상데이터호 설정을 통한 측위 기능 지원
Network Initiated 측위 및 SET Initiated 측위의 경우 모두, Dual SIM에서의 네트워크 기반 측위 서비스가 정상적으로 이루어질 수 있도록 기능 개발
음성회선 측위 데이터호 설정, SIM별 통신사 식별 및 정보 수집 기능 등 HPS Client, Dual SIM 여부 식별 데이터 연동 및 통계제공 기능 등 LBSP, TLC(SLP), MOMC 변경 개발 추진
MIN : Mobile Identification Number
LBSP : Location Based Service Platform (외부기관으로부터의 측위요청 수신 플랫폼)
LBSP
HPS Client
긴급구조기관경찰청, 소방청 등
SLP
SKT (음성회선)
타사 (데이터회선)
LBSP
HPS Client
긴급구조기관경찰청, 소방청 등
SLP
SKT (음성회선)
타사 (데이터회선)
① NI 측위요청 (음성회선)
② NI 측위요청 (음성회선)
③ NI 측위요청 Push
④ 측위서버 접속용 데이터호
⑤ 타사망 접속불가/MIN 불일치로 측위실패
UAPS
① NI 측위요청 (음성회선)
③ NI 측위요청 (음성회선)
② DS 단말여부 확인
iHPS
④ NI 측위요청 Push
⑤ DS 단말인 경우, 요청받은 음성회선 비상 데이터호 설정
⑨ 측위결과 전송
⑥ 측위요청을 위한 무선정보
⑦ 측위요청 및 결과전송
⑧ 측위결과 전송
SLP : SUPL(Secure User Plane Location) Location Platform(HPS 호처리 및 위성측위 플랫폼)
UAPS : User Agent Profile System
Dual SIM 단말 위성측위는 제조사에서 지원해야 하는 기능이나, 칩셋Q社 기구현 완료로 초기 출시 단말Fold4,Flip4은 HPS로 Workaround 추진
Q사에 Dual SIM 단말 내 위성측위(SUPL) 지원을 요청했으나, 칩셋 H/W 기구현 완료를 이유로 지원 불가 입장. 단, 내년도 Dual SIM 단말부터는 위성측위 기능 지원 예정
당사 회선에 대한 위성측위 요청시,기존에 SUPL기반이 아니라 HPS Client를 활용하여 측위가 수행되도록 위성측위 옵션 추가 및 해당 회선 기반 비상데이터호 설정 기능 개발
조채환님 검토/수정 필요
LBSP
SUPL (단말 제조사)
긴급구조기관경찰청, 소방청 등
SLP
SKT (음성회선)
타사 (데이터회선)
LBSP
HPS Client
긴급구조기관경찰청, 소방청 등
SLP
SKT (음성회선)
타사 (데이터회선)
① NI 위성측위요청 (음성회선)
② NI 위성측위요청 (음성회선)
③ NI 측위요청 SMS
④ 측위서버 접속용 데이터호
⑤ 타사망 접속불가/MIN 불일치로 측위실패
UAPS
① NI 위성측위요청 (음성회선)
③ NI 위성측위요청 (음성회선)
② DS 단말여부 확인
④ DS경우 SUPL 및 HPS 동시 요청
⑥ DS 단말인 경우, 요청받은 음성회선 비상 데이터호 설정
⑨ 측위결과 전송
⑦ 위성측위 결과 전달
⑧ 측위결과 전송
⑤ 위성측위 요청의 경우 구글 api활용 위성 측위 수행